АО «Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации» (АО «СКБ ПН»)  создано путем выделения приборостроительной тематики из состава ОАО "Электромеханика" в декабре 2011 года как Закрытое акционерное общество (ЗАО).

В сентябре 2015 года, в целях приведения Уставных документов в соответствие с ФЗ "Об акционерных обществах", общество изменило наименование на АО "СКБ ПН".

Приборостроительное направление успешно развивалось в ОАО "Электромеханика" с 2002 года. За это время были созданы непрерывный гироскопический и магнитометрический инклинометры, создан научно-технический задел, необходимый для дальнейшего успешного развития направления, сформирована команда профессионалов.

АО «СКБ ПН» специализируется, главным образом, на приборном обеспечении задач подземной навигации. Дополнительно компания развивает ряд смежных перспективных направлений.

В настоящее время в компании работают более 50 сотрудников.

Наша компания разработала и производит малогабаритный универсальный гироскопический инклинометр УГИ-42.03.

Это единственный, производимый в России прибор, способный работать в непрерывном режиме съемки. Диаметр прибора составляет 42.5мм. Он представляет собой инерциальную навигационную систему, предназначенную для определения траектории ствола обсаженных и необсаженных скважин любого типа (вертикальных, наклонных, горизонтальных, восходящих) и в любых породах.

В пользовании у наших покупателей находится более 30 таких приборов.

Также наша компания разработала и производит семейство феррозондовых инклинометров КВАРЦ 36.04 в каротажном и автономном исполнениях. Прибор производится в титановом корпусе диаметром 36 мм.

Прибор уже зарекомендовал себя, как надежный, точный и удобный в использовании. Поставляется с программным обеспечением, позволяющим получать обновления в автоматическом режиме.

Новым и важным направлением наших усилий в разработках и производстве приборов является разработка Роторной управляемой системы (РУС), не имеющей аналогов. Уже разработана и успешно прошла испытания система диаметром 220 мм. Разрабатываются системы меньших диаметров.

В 2015 году компании АО «СКБ ПН» и ООО «3Д-Технологии.РУ» объединили свои ресурсы для повышения эффективности и снижения издержек. Уже спустя год совместного ведения бизнеса мы видим, что это решение было верным и значительно улучшило бизнес процессы. Мы видим, что это сотрудничество выгодно и нам и нашим клиентам в короткой и длинной перспективах.

Технические данные на выпускаемые нами приборы приведены ниже.

Основные технические характеристики инклинометра УГИ 42.03

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазоны изменения параметров ориентации, угл.град. |  | По зенитному углу | 0 ... 180 |
|  |  | По азимуту | 0 ... 360 |
|  |  | По развороту отклонителя | 0 ... 360 |
| Погрешность выработки координат в плане в режиме непрерывной съемки (L - глубина скважины), не более | 0,4% {L} |
| Время начальной автономной выставки , мин, не более | 20 |
| Скорость перемещения скважинного прибора при проведении непрерывной съемки, м/сек |  | Максимальная | 2,0 |
|  |  | Рекомендуемая | 1,0 |
| Предельные условия применения (для скважинного прибора): - рабочее давление, МПа - температура окружающей среды, °С | 5 -10 ... +105 |
| Потребляемая электрическая мощность от сети 220В/50 Гц, Вт, не более | 50 |

Массогабаритные характеристики

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более |  | Скважинный прибор |  | Ø 42 × 1690 |
|  |  | Наземный прибор (без ПК) |  | 320 × 280 × 140 |
| Масса, кг, не более |  | Скважинный прибор |  | 11 |
|  |  | Наземный прибор (без ПК) |  | 3 |

Дополнительные характеристики

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазоны (предельные основные погрешности) определения положения оси скважины в точечном режиме, угл.град. |  | По зенитному углу |  | 0...180 (0,1) |
|  |  | По азимуту (φ - широта места) |  | 0...360 (1,4 sec φ) |
|  |  | По углу установки отклонителя |  | 0...360 (1.0) |
| Время проведения определения в точке, мин, не более |  | 3,5 |

Основные технические характеристики феррозондового инклинометра КВАРЦ 36.04

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазоны изменения |  | По зенитному углу, угл.град. | 0 ... 180 |
|  |  | По азимуту, угл.град. | 0 ... 360 |
|  |  | По углу установки отклонителя, угл.град. | 0 ... 360 |
| Предельные основные погрешности |  | Зенитного угла, угл.град. | ±0,2 |
|  |  | Азимута, угл.град. | ±1,5 |
|  |  | Угла установки отклонителя, угл.град. | ±1,5 |
| Скорость перемещения скважинного прибора при проведении съемки, м/сек, не более | 1 |
| Предельные параметры вращения скважинного прибора относительно продольной оси |  | Угловая скорость, оборот/сек, не более | 0,5 |
|  |  | Угловое ускорение, оборот/сек2, не более | 0,5 |
| Частота передачи выходных данных, Гц, не менее | 1 |
| Предельные условия применения (для скважинного прибора): - рабочее давление, МПа - температура окружающей среды, °С | 60-80 -10 ... +120 |

Основные технические характеристики РУС

|  | РУС 220 мм | РУС 160 мм |
| --- | --- | --- |
| Технология управления долотом | Push-the-bit | Push-the-bit |
| Компоновка отклоняющего блока | Геостационарная | Геостационарная |
| Диаметры долот | 220,7 – 269,9 мм (8 ¾”-10 ⅝ ”) | 155,6 – 165 мм (6 ⅛ ”- 6 ½ ”) |
| Скорость вращения вала | До 250 об/мин | До 250 об/мин |
| Скорость набора кривизны | до 0,26 угл.град/м | до 0,26 угл.град/м |

Мы будем рады обсудить возможности поставки оборудования для Вас.

Контакты:

Коммерческий директор	   Олег Евграфов     +7 911 922 86 20  oleg@skbpn.ru

Генеральный директор	Валерий Смирнов  +7 921 938 76 77